## Slide 1: L’autoconsommation individuelle
Production d’électricité avec des panneaux photovoltaïques

## Slide 2: Principe de production d’électricité photovoltaïque
L’onduleur peut être remplacé par des micro-onduleurs
L’autoconsommation, c’est l’utilisation de tout ou partie de l’électricité solaire sur le lieu où elle est produite
L’électricité produite peut être consommer en totalité ou partiellement, le surplus peut être au choix :
Injectée sur le réseau électrique (vendue ou cédée gratuitement)
Stockée dans un parc de batteries. (prix élevé)

## Slide 3: Les unités
Le watt-crête (Wc) est l’unité de mesure de puissance d’un panneau photovoltaïque
Le watt (W) est la puissance fournie à un instant t par un panneau ou la puissance d’un appareil. 1 000
Le watt heure (Wh) est l’unité de mesure de la quantité d’énergie produite par un panneau photovoltaïque ou l’énergie consommée par un appareil. 1 000 Wh = 1 kWh
1 kW fourni pendant 1 heure donnera la quantité d’énergie de 1 kWh
Panneau de 400 Wc : surface environ 2 m²
560 kWh/an maximum dans la
région toulousaine
La quantité d’énergie produite dépendra de l’ensoleillement , de l’orientation, de l’inclinaison, et des ombres portées.

## Slide 4: Ma toiture est elle éligible ?
Avant d’envisager d’installer des panneaux photovoltaïques, il est important de vérifier que la toiture peut les accueillir .

## Slide 5: Ma toiture est elle éligible ?
Orientation :
L'irradiation solaire sera maximum en juin, juillet, août
Les toitures sont éligibles de – 90° à + 90° avec des pertes de rendement suivant l’orientation

## Slide 6: Ma toiture est elle éligible ?
Surface : Déterminer la surface disponible réellement exploitable
Inclinaison optimale 30 à 35 °. Dans la région nous sommes plutôt à 20 °. Le système fonctionnera de 0 à 90 ° avec des pertes de rendement suivant l’inclinaison.
Ici le pan éligible au sud-est est très encombrée :
Velux, cheminée, chauffe-eau solaire
Prévoir des cheminements de circulation.

## Slide 7: Ma toiture est elle éligible ?
Ombrage :
Structure :
Si trop d’ombrage le projet ne devient plus rentable
Il est important de vérifier que la charpente soit en bon état et puisse supporter la surcharge
Environ 13 kg/m² en superposition

## Slide 8: Ma toiture est elle éligible ? Les outils
Geoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/
Attention géoportail mesure l’orientation par rapport au nord, il faut enlever 180 °,
ICI : 117,3° - 180 °= - 62,7 °

## Slide 9: Ma toiture est elle éligible ? Les outils
Google Map : https://www.google.fr/maps
L’outil street view peut permettre de visualiser les ombrages.
Ici 2 arbres peuvent apporter un ombrage proche

## Slide 10: Puissance crête maximum installable
La puissance maximum installable =
surface disponible * puissance d’un panneau
        surface d’un panneau
Exemple :
24 m²*400 Wc = 4 800Wc
2
Attention la puissance maximale installable n’est pas forcément la puissance qui sera choisie

## Slide 11: Exemple de courbes de production
Installation de 6 kWc à Donneville – Orientation sud-ouest - Inclinaison 18°

## Slide 12: Exemple de courbes de production
Installation de 6 kWc à Donneville – Orientation sud-ouest - Inclinaison 18°

## Slide 13: Quelle puissance installer ?
Talon = consommation permanente
Consommation permanente en journée
Le chauffage électrique ne doit pas être pris en compte ce qui conduirait à un surdimensionnement de l’installation :
Consommation élevée quand les panneaux produisent le moins
Si compteur Linky, Il est possible de récupérer sa courbe de charge sur son espace client Enedis ou de certains fournisseurs : Ici Enercoop

## Slide 14: Optimiser sa consommation
Changer ses habitudes
Programmer ses appareils électroménagers entre 11 h et 15 h30
Utiliser des gestionnaires intelligents pour mettre en route les appareils en période de production
Utiliser le ballon d’eau chaude pour absorber le surplus

## Slide 15: Tarifs en obligation d’achat de vente du surplus et prime
Voici un site qui publie les tarifs, d’autres existent: https://www.les-energies-renouvelables.eu/
Tarifs actualisés tous les 3 mois
Bloqués lorsque la demande de raccordement est déclarée complète par Enedis
Contrat de 20 ans avec EDF OA.
Il y a une prime d’investissement versée sur 5 ans
L’installation doit être faite par un installateur certifié pour vendre le surplus

## Slide 16: Le coût
Coût entre 2400 à 2800 €/kWc dont il faut déduire la prime d’investissement en cas de vente du surplus
Certains installateurs proposent des offres dites « groupées » à des tarifs attractifs
La TVA est à 10 % pour les installations < 3 kWc
La taxe d’utilisation du réseau public (Turpe) est à acquitter chaque année en cas de revente du surplus.
10 € pour un 3 kWc
La vente du surplus n’est pas imposable pour les installations < 3 kWc

## Slide 17: Outils
Voici un exemple :
https://www.autoconsommer.com (Axun distributeur de matériel photovoltaïque) ne demande pas d’inscription et ne propose pas de devis en fin de simulation
De nombreux sites proposent des simulateurs, ils émanent la plupart du temps de fournisseurs ou d’installateurs

## Slide 18: Outils

## Slide 19: Outils
Pvgis permet de simuler sa production, (programme européen)
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html