## Slide 1: L’autoconsommation individuelle
Production d’électricité avec des panneaux photovoltaïques

## Slide 2: Au menu
Icéa coopérative d’intérêt collectif en chiffres
Principe de production d’électricité photovoltaïque
Les unités
Ma toiture est-elle éligible?
Puissance crête maximum installable
Exemple de courbes de production
Quelle puissance installer
Le coût
L’installateur
Optimiser sa consommation
Tarifs en obligation d’achat de vente du surplus et prime
Batterie virtuelle
Outils
Liens utiles

## Slide 3: Icéa coopérative d’intérêt collectif en chiffres
6 ans
425 sociétaires
165 000 € de capital social
Une quinzaine de bénévoles
100 000 € de subvention de la région Occitanie
15 installations de 6 à 36 kWc
267 000 kWh/an
Un investissement de 420 000 €

## Slide 4: Principe de production d’électricité photovoltaïque
L’autoconsommation, c’est l’utilisation de l’électricité solaire sur le lieu où elle est produite
Le surplus peut être injecté sur le réseau, vendu ou cédé gratuitement
L’onduleur peut être remplacé par des micro-onduleurs
Le stockage dans un parc de batteries a un prix élevé

## Slide 5: Les unités
Le watt-crête (Wc) = puissance d’un panneau
Le watt heure (Wh) = quantité d’énergie produite ou consommée
les panneaux actuels sont autour de 400 Wc
1 000 Wh = 1 kWh
1 kW fourni pendant 1 heure donnera la quantité d’énergie de 1 kWh
1 000 Wc = 1 kWc
560 kWh/an maximum dans la
région toulousaine
Un panneau de 400 Wc
Le watt (W) = puissance fournie ou absorbée à un instant t
1 000 W = 1 kW

## Slide 6: Ma toiture est elle éligible ?
Orientation :
L'irradiation solaire sera maximum en juin, juillet, août
Les toitures sont éligibles avec une orientation de – 90° à + 90°
Il y a des pertes de rendement suivant l’orientation

## Slide 7: Ma toiture est elle éligible ?
Surface disponible exploitable :
Inclinaison :
Ici le pan éligible au sud-est est très encombrée :
Velux, cheminée, chauffe-eau solaire
Prévoir des cheminements de circulation.
Le système fonctionnera de 0 à 90 ° avec des pertes de rendement suivant l’inclinaison.
Optimale 30 à 35 °
Dans la région nous sommes plutôt à 20 °

## Slide 8: Ma toiture est elle éligible ?
Ombrage :
Structure :
Si trop d’ombrage le projet ne devient plus rentable
Il est important de vérifier que la charpente soit en bon état et puisse supporter la surcharge
Environ 13 kg/m² en superposition

## Slide 9: Ma toiture est elle éligible ?
Les outils
  Geoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/
Attention géoportail mesure l’orientation par rapport au nord, il faut enlever 180 °,
ici : 117,3° - 180 °= - 62,7 °

## Slide 10: Ma toiture est elle éligible ?
Les outils
  Google Map : https://www.google.fr/maps
L’outil street view peut permettre de visualiser les ombrages
Ici 2 arbres peuvent apporter un ombrage proche

## Slide 11: Puissance crête maximum installable
La puissance maximum installable =
surface disponible * puissance d’un panneau
        surface d’un panneau
Exemple :
24 m²*400 Wc = 4 800Wc
2
La puissance maximale installable n’est pas forcément la puissance qui sera choisie
ATTENTION : ceci est approximatif, une implantation est nécessaire pour plus de précision

## Slide 12: Exemple de courbes de production
Installation de 6 kWc à Donneville – Orientation sud-ouest - Inclinaison 18°
Hiver
Eté
0,95 K W
4 KW
23/12/2021
18/06/2022
3,5 kWh
34,88 kWh

## Slide 13: Exemple de courbes de production
Installation de 6 kWc à Donneville – Orientation sud-ouest - Inclinaison 18°

## Slide 14: Quelle puissance installer ?
Talon = consommation permanente
Le chauffage électrique ne doit pas être pris en compte ce qui conduirait à un surdimensionnement de l’installation :
Consommation élevée quand les panneaux produisent le moins
Si compteur Linky, Il est possible de récupérer sa courbe de charge sur son espace client Enedis ou de certains fournisseurs : Ici Enercoop

## Slide 15: Optimiser sa consommation
Changer ses habitudes
Programmer ses appareils électroménagers entre 11 h et 15 h30
Utiliser des gestionnaires intelligents pour mettre en route les appareils en période de production
Utiliser le ballon d’eau chaude pour absorber le surplus

## Slide 16: Tarifs en obligation d’achat de vente du surplus et prime
Voici un site qui publie les tarifs, d’autres existent: https://www.les-energies-renouvelables.eu/
Tarifs actualisés tous les 3 mois
Bloqués lorsque la demande de raccordement est déclarée complète par Enedis
Contrat de 20 ans avec EDF OA.
Il y a une prime d’investissement versée sur 5 ans
L’installation doit être faite par un installateur certifié pour vendre le surplus

## Slide 17: Le coût
Coût entre 2400 à 2800 €/kWc dont il faut déduire la prime d’investissement en cas de vente du surplus
Certains installateurs proposent des offres dites « groupées » à des tarifs attractifs
La TVA est à 10 % pour les installations < 3 kWc
La taxe d’utilisation du réseau public (Turpe) est à acquitter chaque année en cas de revente du surplus.
10 € pour un 3 kWc
La vente du surplus n’est pas imposable pour les installations < 3 kWc

## Slide 18: L’installateur
Il est conseillé de choisir un installateur certifié
Reconnu garant de l’environnement
Les qualifications de l’installateur sont nécessaires pour la vente du surplus

## Slide 19: Formalités
Déclaration préalable
Demande de raccordement à Enédis
Attestation CONSUEL si vente surplus
Contrat d’obligation d’achat EDF si vente surplus
L’installateur dans la plupart peut s’ocupper des formalités
Délai 1 mois (2 mois secteur ABF)
Délai 3 mois (15 jours si pas vente surplus)

## Slide 20: Batterie virtuelle
Ils comptabilisent le surplus mis sur le réseau comme un crédit d’énergie.
Des opérateurs proposent des batteries virtuelles.
L’autoconsommateur utilise son crédit d’énergie quand il en a besoin.
Une redevance est payée à l’opérateur
Les taxes liées à l’acheminement sont prélevées sur les kWh ainsi consommés
Il n’est plus possible de toucher la prime à l’investissement
Bien vérifier la rentabilité avant de souscrire
On ne vend plus le surplus à 10 cts/KWh

## Slide 21: Outils
Voici un exemple :
https://www.autoconsommer.com (Axun distributeur de matériel photovoltaïque) ne demande pas d’inscription et ne propose pas de devis en fin de simulation
De nombreux sites proposent des simulateurs, ils émanent la plupart du temps de fournisseurs ou d’installateurs

## Slide 22: Outils

## Slide 23: Outils
Pvgis permet de simuler sa production, (programme européen)
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html

## Slide 24: Liens utiles
Photovoltaïque info : Le Centre de Ressources du Photovoltaïque
https://www.photovoltaique.info
Forum photovoltaique : Forum sur les installations de production d'électricité photovoltaique/solaire.
https://forum-photovoltaique.fr
GPPEP : Groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque
https://gppep.org/
BDPV : Base de donnée qui permet de surveiller son installation
https://www.bdpv.fr/fr/

## Slide 25: Soutenir ICEA
Pour soutenir Icéa et participer à la transition énergétique autrement
VOUS POUVEZ SOUSCRIRE DES PARTS SOCIALES
Rendez-vous ici :
https://icea-enr.fr

## Slide 26: Nos soutiens